## Slide 1
第1章作业：
1、根据费马原理证明反射定律。
2、某国产玻璃的nC=1.51389, nd=1.5163, nF=1.52195，计算其阿贝数，并查出该玻璃的牌号。
3、求图1-5的入射角i1。
4、已知入射光线A的三个方向余弦为cos、cos、cos，反射光线A的三个方向余弦为cos 、cos 、cos ，求法线方向。
5、在水中深度为 y 处有一发光点Q，作QO面垂直于水面，求射出水面折射线的延长线与QO交点Q 的深度 y 与入射角 i 的关系。
o
y
y
Q
Q
M
i
x
i

## Slide 2
第2章作业：
1、一个玻璃球直径为400mm，玻璃折射率为1.5。球中有两个小气泡，一个在球心，一个在1/2半径处。沿两气泡连线方向，在球的两侧观察这两个气泡，它们应在什么位置？如在水中观察(水的折射率为1.33)时，它们又应在什么位置？
2、一个折射面r=150mm, n=1, n=1.5，当物距l=, 1000mm, 100mm, 0, 100mm, 150mm, 1000mm时，横向放大率各为多少？
3、一个玻璃球直径为60mm，玻璃折射率为1.5，一束平行光射到玻璃球上，其汇聚点在何处？
4、一玻璃棒(n=1.5)，长500mm，两端面为凸的半球面，半径分别为r1=50mm, r2= 100mm，两球心位于玻璃棒的中心轴线上。一箭头高y=1mm，垂直位于左端球面顶点之前200mm处，垂直于玻璃棒轴线。试画出结构简图，并求a)箭头经玻璃棒成像在什么位置(l2 )？b)整个玻璃棒的垂轴放大率为多少？
5、一物位于半径为r的凹面镜前什么位置时，可分别得到放大4倍的实像、放大4倍的虚像、缩小4倍的实像和缩小4倍的虚像？

## Slide 3
第3章作业：
1、已知一个透镜把物体放大3，当透镜向物体移近18mm时，物体将被放大4，试求透镜的焦距。
2、一个薄透镜对某一物体成实像，放大率为1。以另一薄透镜紧贴此薄透镜，则见像向透镜方向移动了20mm，放大率为原来的3/4，求两薄透镜的焦距。
3、一束平行光入射到平凸透镜上，汇聚于透镜后480mm处。如在此透镜凸面上镀反射膜，则平行光汇聚于透镜前80mm处，求透镜折射率和凸面曲率半径。
4、试以两个薄透镜按下列要求组成光学系统：两透镜间距不变，物距任意而倍率不变；物距不变，两透镜间隔任意改变，倍率不变。
5、一块厚透镜，n=1.6，r1=120mm，r2=320mm，d=30mm，试求该透镜的焦距及基点位置。如果物距l1= 5m，像在何处？如果平行光入射时，使透镜绕一和光轴垂直的轴转动，而要求像点位置不变，问该轴安装在何处？

## Slide 4
6、由两薄透镜组成的对无穷远物成像的短焦距物镜，已知其焦距为35mm，筒长T=65mm，后工作距为50mm，求系统结构。
7、有一玻璃半球，折射率为1.5，半径为50mm，平面镀反射层，一高为5mm的小物体放在球面顶点前方100mm处，求经过该玻璃半球最后成像的位置及像的虚实、正倒。
8、如下图所示的两透镜组成的光学系统，两透镜的基点已知，图解法求物点A经两透镜后的成像位置。
F1
F2
F1
F2
A
H1
H1
H2
H2
●
●
●
●
●
●
●
●
●

## Slide 5
第4章作业：
1、画出一次反射的直角棱镜、二次反射的直角棱镜、直角屋脊棱镜、五角棱镜的主截面图，并判断它们各自的成像方向。
2、详细计算列曼棱镜和列曼屋脊棱镜的展开长度。（具体结构请查阅《光学技术手册》）。
3、如图所示的光学测微系统，光学透镜焦距为f'，试推导其测量微小角位移原理，即反射镜上距光轴为a处的某点的微小线位移x，推导其与标尺上刻度值y的关系式。

## Slide 6
4、某二平面镜系统，光线以与其中的一个镜面平行入射，经两次反射后，出射光线与另一镜面平行，求此二平面镜的夹角。
5、判断如图所示的光学系统的成像方向。
y

x
z